## Slide 1: DM1701_OPENGD77
硬件：BAOFENG宝锋 DM1701、DM1701A、DM1701B
CPS:OpenGD77 CPS
固件： MD9600-CSV(2571V5)-V26.45.bin
OpenDM1701.bin
https://www.opengd77.com/downloads/CPS/Latest/OpenGD77CPSInstaller_R2023.03.12.01.exe

## Slide 2: 无线电类型选择

## Slide 3: 固件下载：Extras>Firmware loader

## Slide 4: 选择机型及固件： DM-1701/RT84>>Select official firmware (donor) file

## Slide 5: 选择MD9600-CSV(2571V5)-V26.45.bin, 并且打开

## Slide 6: 连接写频线，同时按住PTT和SK1 (PTT上方) 键打开对讲机，进入固件升级模式（红绿灯交替闪烁）

## Slide 7: 选择开源固件： >>Select open firmware file & update.>>OpenDM1701.bin

## Slide 8: 选择OpenDM1701.bin，点击打开

## Slide 9: 点击打开，进入刷机状态。

## Slide 10: 写入代码插件： Extras >> OpenGD77 support >> Write codeplug